## Slide 1
- B조 -
軍 운송수단 음향신호 분류를 위한
최적의 인공지능 모델 비교 실험 결과
PBL 사례연구

## Slide 2
목 차
01
팀 소개 및 역할
02
연구 배경
04
향후 추진계획
03
AI 모델 설계

## Slide 3
01
팀 소개 및 역할
논문 내용 구성
목적 및 활용방안 연구
음성 데이터 수집
전투 실험 방안 구상
최연희(조원)
원시·원천 데이터 특성 연구
인식·분류 알고리즘 연구
모델 평가 척도 연구
안병현(조원)
프로젝트 멘토
논문 작성 지원
모델 개발 지원
김민재(멘토)
데이터 라벨링
알고리즘·모델 구현
클래스·인스턴스 분류 웹 체계 구현
하은택(조장)

## Slide 4
배 경
軍도 AI 기술을 적용하여 객체 식별 등 다양한 R&D 사업 및 전투실험을 통한 지능화된 무기·전력지원체계 개발 지속 추진 중
그러나 대부분 이미지 데이터와 음성(NLP) 위주의 사업 추진 중이며 음향신호를 분석·활용 사업 추진실적이 전무함
이에 본 연구를 통해 軍 장비 음향 신호를 활용한 객체식별(클래스, 인스턴스) 분류 최적의 알고리즘을 제시하고자 함
軍 기동장비에서 발생하는 음향신호만으로 아·적군 장비 식별
＊ 고성능 센서가 아닌 단순한 마이크로폰 수준의 장비 활용
향후 軍에서 연구 및 사업에 활용 가능한 “SOTA” 음향 분류 AI 모델 제시
＊ SOTA(State-Of-The-Art) : 현재 최고 수준의 결과
목 적
02
연구배경 및 목적

## Slide 5
03
AI 모델 설계
음성데이터(원시)
데이터 수집
데이터 표준화
데이터 라벨링
특징 추출
학습·검증·평가 데이터 분리
데이터 전처리
알고리즘 적용
모델 학습
정확도
정밀도
재현률
F1 Score
모델 평가
클래스
인스턴스
분류
NEW 데이터
웹 체계

## Slide 6
03
AI 모델 설계
데이터 수집
Sample Rate : 44,100Hz
Bit Rate : 128Kbps
Bit Depth : 16bit
채널 : 1(mono)
녹음시간 : Clip 당 30초 내외
포맷 : MP3
녹음장소 : 실외(훈련장 등 노지)
녹음방법 : 마이크 설치 후 다 각도, 근·원거리 녹음

## Slide 7
03
AI 모델 설계
데이터 전처리
데이터 포맷 변환 : MP3 → WAV ＊ wav : 데이터 무손실 압축 방식 사용
데이터 표준화 : 원시데이터를 정량적으로 등분하여 Clip당 5초로 분할 ＊ 5초 미만 파일 Zero-Padding
데이터 라벨링 ＊ Filename, Class, Instance, Label_Num
라벨링 데이터 CSV 파일로 저장
＊ Zero-Padding : 데이터의 빈 공간을 0으로 채우는 기법

## Slide 8
03
AI 모델 설계
데이터 전처리
음향신호 특징 추출(Feature Extraction)
MFCC
Zero-Crossing rate
Mel-Spectrogram
Spectral Roll-off
Spectral Centroid
Chroma Frequencies
＊ 대표적인 음성신호 특징 추출 기술을 활용하여
최적의 알고리즘 선정을 위한 비교실험 예정

## Slide 9
03
AI 모델 설계
데이터 전처리
MFCC(Mel-Frequency Cepstral Coefficient)
MFCC는 인간의 청각을 모델링
데이터 → 특징(Feature) 벡터화
음성데이터 → 이미지화

## Slide 10
03
AI 모델 설계
데이터 분리
학습·검증·평가 데이터 분리(6:2:2)
＊ Class : 4개 / Instance : 23개
구 분 | Total | Learning Data | Verification Data | Assessment Data
수량 (Ratio) | 11,734 (100%) | 7,040 (60%) | 2,347 (20%) | 2,347 (20%)
＊ 학습·검증·평가 데이터 분리를 통한 모델의 성능 객관적 평가

## Slide 11
03
AI 모델 설계
데이터 세부 현황
＊ Class : 4개 / Instance : 23개
Class(4) | Instance(23) | Data |  |  | 
 |  | Total | Learning 60% | Verification 20% | Assessment 20%
기동·대기동(8) | 교량전차 | 1,269 | 761 | 254 | 254
 | 다목적굴착기 | 918 | 550 | 184 | 184
 | 대형버스 | 122 | 74 | 24 | 24
 | 부식차 | 310 | 186 | 62 | 62
 | 살수차 | 141 | 85 | 28 | 28
 | 승용차 | 46 | 28 | 9 | 9
 | 장애물개척전차 | 769 | 461 | 154 | 154
 | 통신가설차량 | 52 | 32 | 10 | 10
Total |  | 3,627 | 2,177 | 725 | 725

## Slide 12
03
AI 모델 설계
데이터 세부 현황
＊ Class : 4개 / Instance : 23개
Class(4) | Instance(23) | Data |  |  | 
 |  | Total | Learning 60% | Verification 20% | Assessment 20%
장갑차(6) | K-56 | 310 | 186 | 62 | 62
 | K-77 | 261 | 157 | 52 | 52
 | K288a1 | 1,277 | 767 | 255 | 255
 | K-200 | 1,571 | 943 | 314 | 314
 | 화생방정찰차 | 171 | 103 | 34 | 34
 | K10탄약운반차 | 116 | 70 | 23 | 23
Total |  | 3,706 | 2,226 | 740 | 740

## Slide 13
03
AI 모델 설계
데이터 세부 현황
＊ Class : 4개 / Instance : 23개
Class(4) | Instance(23) | Data |  |  | 
 |  | Total | Learning 60% | Verification 20% | Assessment 20%
전차(4) | K-1 | 1,394 | 836 | 279 | 279
 | K-1a1 | 1,164 | 698 | 233 | 233
 | K800 | 270 | 162 | 54 | 54
 | Km9ace | 385 | 231 | 77 | 77
Total |  | 3,213 | 1,927 | 643 | 643

## Slide 14
03
AI 모델 설계
데이터 세부 현황
＊ Class : 4개 / Instance : 23개
Class(4) | Instance(23) | Data |  |  | 
 |  | Total | Learning 60% | Verification 20% | Assessment 20%
전투차량(5) | 2.5t | 280 | 168 | 56 | 56
 | 5t | 71 | 43 | 14 | 14
 | 9.5t | 215 | 129 | 43 | 43
 | 10t | 328 | 196 | 66 | 66
 | 27t | 294 | 176 | 59 | 59
Total |  | 1,188 | 712 | 238 | 238

## Slide 15
03
AI 모델 설계
알고리즘 구현
AI 알고리즘(머신/딥 러닝)
DNN
CNN
Logistic Regression
Support Vector Machine
Decision Tree
Random Forest
＊ 특징 분류 위해 비교실험(성능평가)할 알고리즘

## Slide 16
03
AI 모델 설계
알고리즘 구현
하이퍼파라미터 튜닝
＊ 모델 학습 과정에 반영되는 값으로 학습 시작전에 미리 조정
＊ 하이퍼파라미터 조정을 통한 알고리즘별 최적의 값 도출
같은 알고리즘을 사용하여도 하이퍼파라미터 값 변경에 따라 모델 성능이 상이함
즉, 모델에서 설계자가 직접 설정해야하는 변수를 의미함
＊ 하이퍼파라미터 EX) Epoch, Batch size, Max_depth

## Slide 17
03
AI 모델 설계
분류 모델 평가
평가척도
정확도(Accuracy)
정밀도(Precision)
재현율(Recall)
F1 Score
구 분 | Train time | accuracy | precision | recall | f1-score
CNN | “실 험 예 정” |  |  |  | 
DNN |  |  |  |  | 
LR |  |  |  |  | 
SVM |  |  |  |  | 
. . |  |  |  |  | 

## Slide 18
03
AI 모델 설계
모델 아키텍처
User
Input Data
Web Service
Docker
Container
Ubuntu(OS 가상화)
Flask
AI Service
H/W
Develop
Algorithm
Library
Classification
.
.
.
.
Mic

## Slide 19
04
향후 추진계획
PBL 추진 및 논문 제출
모델 평가 및 하이퍼파라미터 조정,
신뢰도 측정을 통한 “최적의 알고리즘” 선정
실제 軍 장비의 음성 측정 및 현장에서 성능실험(1~2일)
軍 관련기관 논문 투고 준비
＊ 육군 과학화전투훈련단(KCTC) 및 보병학교 등
＊ KIDA 국방정책연구, 한국국방기술학회
한국국방분석학회, 한국군사과학기술학회 등
Spec Augment를 통한 최적의 알고리즘
성능개량 추가 프로젝트 추진
＊ Spec Augment : 데이터 증강 기법
＊ 현장에서 실험평가를 위한 UI 중심의 웹개발
병행, 평가시 활용

## Slide 20
감사합니다